Toshiba e-Studio 352/452系列及e-Studio 2820C/4520C系列

數位複合機驅動程式安裝程序

- 新增連接埠

  - 開始=>設定=>印表機和傳真

  - 在空白處按滑鼠右鍵=>伺服器內容

  - 選擇『連接埠』=>新增連接埠

  - 點選『Standart TCP/IP Port』=>新增連接埠

  - 出現『標準TCP/IP印表機連接埠新增精靈』=>按『下一步』

  - 在印表機名稱或IP位址(A)的空格內，輸入eStudio 282或452的ip位址，本例為192.168.1.4，(連接埠名稱會自動出現IP_192.168.1.4不用輸入)，再按『下一步』。
PS：注意每台印表機的IP位址均不相同，先確認IP位址貼於機器上。

註：各單位數位影印機ip位址表：

| 位置 | 單位 | IP位址 | 機器編號 | 機型 | 機器類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2樓C棟 | 圖書館 | 120.120.249.201 | 1 | eS352 | 黑白 |
| 3樓C棟 | 學務處 | 120.120.250.105 | 2 | eS352 | 黑白 |
| 4樓C棟 | 教師研究室(影印室) | 120.120.250.232 | 5 | eS352 | 黑白 |
| 4樓B棟 | 護理系辦公室 | 120.120.250.231 | 4 | eS352 | 黑白 |
| 5樓B棟 | 醫學系辦室 | 120.120.251.101 | 6 | eS352 | 黑白 |
| 5樓C棟 | 行政辦公室 | 120.120.251.102 | 3 | eS4520C | 黑白/彩色 |
| 6樓C棟 | 秘書室 | 120.120.251.105 | 7 | eS352 | 黑白 |

  - 再點選『自訂』=>設定

  - 再勾選『啟用SNMP狀態(S)』前的選項=>按『確定』鍵。

  - 回到『標準TCP/IP印表機連接埠新增精靈』按『下一步』。

  - 再按『完成』，即完成連接埠的設定。

註一：如印表機的ip位址需變更可依『控制台』(『印表機』，按滑鼠右鍵選『內容』

選『連接埠』頁籤(『新增連接埠』，接下來的動作如本例『步驟4』至『步驟10』相同

- 安裝驅動程式

  - 放入Toshiba e-Studio 352/452的『用戶工具軟體』光碟(彩色機請放Toshiba e-Studio  4520C Series的『用戶工具軟體』光碟)，會自動執行下列畫面。

選擇『中文(繁體)』及點選『我接受授權合約』，再按『下一步』

  - 出現下一個畫面，選擇『自訂安裝』，再按『下一步』

  - 出現『軟體安裝程式』，請勾選下列選項，勾選完成後按『下一步』

    - Toshiba e-STUDIO452/453Series PCL6	(註：黑白數位機印表驅動程式)

安裝彩色數位機時請選

(Toshiba e-STUDIO4520C Series PCL6	(註：彩色數位機印表驅動程式)

    - Toshiba e-STUDIO File Downloader		(註：e-Filing電子檔案櫃下載軟體)

    - Toshiba e-STUDIO N/W-Fax			(註：電腦傳真驅動程式)

    - Toshiba e-STUDIO AddressBook Viewer	(註：電腦傳真用通訊錄軟體)

注意：己安裝過『Toshiba eSTUDIO4520C』系列彩色數位機或『Toshiba e-STUDIO452黑白數位機』時，再安裝另一個程序時只要安裝驅動程式即可。

  - 出現安裝程式確認安裝位置，按『安裝』

  - 如果出現下圖的警告請按『繼續』

  - 出現連結埠設定，請點選『本地連接埠』，再由下拉選單中選擇『步驟一』中新增的『Standart TCP/IP Port』，本例為『172.20.5.241』，再點選『確定』鍵，進行下一步。

  - 安裝程式開始安裝各項驅動程式，安裝過程中會詢問各項設定內容。

  - 安裝印表機驅動時會詢問是否將您正在安裝的Toshiba e-Studio 452/352的黑白印表機(或Toshiba e-STUDIO4520C彩色印表機)，是否設定為您電腦中的預設印表機，設為預設則按『是』，不設為預設則按『否』，建議設定為預設印表機。

  - 會再回到安裝畫面

  - Windows XP在安裝『Toshiba e-STUDIO N/W-FAX』電腦傳真時，可能會出現Windows標誌測試問題詢問框，要繼續安裝，按『繼續安裝(C)』，不安裝PC FAX驅動程式時選『停止安裝(S)』，建議安裝。

  - 所有驅動程式及軟體安裝完成時，各項安裝程式名稱前均會出現打勾的符號，確認均安裝完成時，請按『完成』

  - 再回到『軟體安裝程式』的畫面，請按『離開』鍵完成安裝程序。

  - 會再次確認詢問是否要關閉安裝程式，按『是』即離開安裝程式，完成驅動程式等安裝。

- 設定驅動程式

  - 安裝完成驅動程式後，請按『開始』(『控制台』(『印表機』

  - 開啟『印表機』後找到『TOSHIBA eS452/453Series PCL6』後(eSUTDIO4520C彩色機請選『TOSHIBA eS4520C Series PCL6「滑鼠指標移動到圖示上按『滑鼠右鍵』(『內容』(如有權限問題，請按『以系統管理員身分執行』(『內容』)

  - 點選『組態』頁籤，會出現『接收印表機設定中….』，會自動偵測印表機的組態，

注意一：有些Windows作業系統可能因為防火牆或SNMP協定未安裝，在這個動作中可能會出現無法取得印表機組態，此時請依據影印/印表機的實際配件設置組態頁中的各項選項，如紙匣完稿機等配備是否安裝並選擇正確的型式，並依據影印機實際各紙匣中放置的紙張尺寸設置各紙匣的尺寸及紙張類型，並把自動更新的選項不要打勾，因為下次如果無意點選到此頁會執行『自動更新』並再次出現無法取得組態的訊息，並會變更之前手動設定好的選項。
注意二：設置紙張尺寸時注意如A4及A4R的同尺寸紙張不同方向的設定。

方法：先選『紙匣』下的『只下1、2及紙匣3、4』，再把『完稿機』下設為『無』，再按『紙匣設定』，

出現『紙匣設定』畫面，依機器由上而下紙匣中的紙寸設定紙張尺寸。

  - 自動偵測成功後請注意左下角的『啟用SNMP通訊』要打勾，及『自動更新』有點選，確認後按『套用』。

自動偵測如果失敗請注意左下角的『啟用SNMP通訊』不要打勾，及『自動更新』變灰色無法選取，確認後按『套用』。

  - 再按『一般』頁籤，點選『列印喜好設定』。

  - 進入『列印喜好設定』後，點選『其他』，在『部門』後的空格欄中輸入5位數的密碼，例如『01010』，確認無誤後按『確定』。

6-1Toshiba eSTUDIO 4520C系列彩色數位機在『基本』畫面中『顏色』中選擇『黑白』，可			避免誤印彩色。

註：在文件中要列印彩色時，例如Windows Word可按『檔案』(『列印』會出現列印對話框，點選『內容』即可進入『列印喜好設定』選擇『自動』，可自動辨識文件彩色或黑白的頁面，自動依彩色頁面及黑白頁面輸出文件。

  - 回到『TOSHIBA eS452/453Series內容』(或彩色機的『TOSHIBA eS4520C Series內容』頁面，再按『確定』，即完成Toshiba e-Studio系列印表機的驅動程式安裝及設定。

可按『列印測試頁』測試列印，如正確會列印一張Windows 測試頁，恭禧您完成印表機安裝，而且可以開始使用。